## Slide 1
THE 23RD KOREA COLLEGIATE COMPUTER SIMULATION COMPETITION · FINALS
제23회 한국 대학생 컴퓨터 시뮬레이션 경진대회 · 본선 발표
(주)K-Logistics 풀필먼트 센터
피킹 프로세스 효율화
및 생산성 극대화
Zero-Cost 운영 로직 기반 병목 해소 · AnyLogic PLE 시뮬레이션
TEAM
인하이트 (Inhite)
김철중 · 김시현 · 정민재
SCHOOL
인하공업전문대학
컴퓨터정보공학과 · 지도교수 조규철
DATE
2026. 05. 17.
본선 발표 자료

## Slide 2
01 · 문제 배경 및 목표
다품종 소량 주문 시대, 피킹 병목이 처리량을 정한다
(주)K-Logistics 풀필먼트 센터는 전국 60개 지점의 하루 주문 8,858박스를 제함 → 피킹 → 봉함 → 팔레타이징 순서로 처리하는 허브 물류센터다.
기존 하드웨어 변경 없이 운영 로직만 개선하여 작업 완료 시간을 단축한다.
SCOPE
60 개 지점
Type A 30 · Type B 20 · Type C 10
총 8,858 박스/일
AS-IS 병목
2.9 %
5시간 내 처리 완료 박스
256 / 8,858 박스 (8 팔레트)
TO-BE 성과
+150 % 처리량
1.6 → 4.0 박스/hr · AGV 40→25대
Zero-Cost 로직 개선만으로
본 연구의 목표
① AnyLogic PLE 시뮬레이션으로 AS-IS 병목 원인을 정량 분석한다.
② 제함기 부하 분산 · AGV 운영 최적화 · 파렛타이저 슬롯 동적 배정의 세 가지 개선안을 설계·검증한다.
③ 추가 설비 투자 없이 작업 완료 시간을 단축하고 시간당 처리량을 극대화한다.

## Slide 3
02 · 시스템 및 프로세스 개요
4단계 물류 흐름 — 제함 → 피킹 → 봉함 → 팔레타이징
FLOW · 4 STAGES
STAGE 01
제함 Box Making
제함기 3대 · 30 box/min
(2초/box)
STAGE 02
피킹 Picking
S/A: AGV 40대 (1.5m/s)
B/C: 컨베이어 0.5m/s
STAGE 03
봉함 Sealing
봉함기 3대 · 25 box/min
STAGE 04
팔레타이징
파렛타이저 2대 × 2슬롯 = 4슬롯
15 box/min · 팔레트당 최대 32박스
SKU 등급별 경로 분기
S/A 포함: 이론 75% · 실제 DB 91.7%
제함기 1 또는 2에서 생성 → AGV가 S/A급 스테이션(S 3개 + A 7개)으로 운반
S/A 피킹 완료 후 박스 투입구3을 통해 B/C 라인과 합류
SKU 포함 확률: S 50% · A 50% (독립 사건) → P(S∪A) = 1 − 0.5×0.5 = 0.75
B/C 전용: 이론 25% · 실제 DB 8.3%
제함기 3에서 생성 → 컨베이어벨트로 B/C급 스테이션 이동
B급 스테이션 4개 + C급 거대 존(선반 4동 = 논리적 1 스테이션)
SKU 포함 확률: B 30% · C 5%
주요 설비 제원 (문제 스펙)
· AGV: 이동 속도 최대 1.5 m/s (가감속 1 m/s²) · 적재/하역 각 5초
· 컨베이어: 0.5 m/s 정속 · 봉함기: 25 box/min · 파렛타이저: 15 box/min (2개 지점 동시 적재, 팔레트당 최대 32박스)

## Slide 4
03 · AS-IS 병목 진단
한 줄의 라우팅 조건이 처리량 전체를 결박한다
ROOT CAUSE · AnyLogic selectOutput 조건
if (agent.sSkuCnt > 0 || agent.aSkuCnt > 0) → 제함기1
S/A 포함 박스: 이론 75% · 실제 DB 91.7%가 제함기1로 몰림 · 제함기2는 S와 A가 동시에 없는 25% 조건에서만 후보
→ B/C 전용은 제함기3이 처리 → 실질적으로 제함기2는 미가동(0%)
제함기 부하 실측 (AS-IS, 5시간 기준)
제함기 1
≈ 100%
제함기 2
≈ 0%
제함기 3
≈ 0%
병목의 연쇄 (표3, 5)
병목 지점 | 원인 | 영향 · 5시간 실적
제함기 1 | S/A 박스 91.7% (DB) · 이론 75% 단독 처리 (라우팅 편중) | AGV 대기, 처리량 급감 → 완료 8팔레트 · 256박스 (2.9%)
AGV 배차 | 40대 운영이나 우선순위 조건 없음 → 먼 AGV까지 동등 배차 | 불필요한 공주행 증가 · 평균 가동률 약 23%
파렛타이저 슬롯 | 정적 슬롯 배정 → 대량 주문 지점이 슬롯 장기 점유 | 유휴 슬롯 발생 · 처리량 손실

## Slide 5
04 · 모델링 범위 및 주요 가정
동일한 입력, 동일한 제약 — 두 모델을 공정하게 비교한다
시뮬레이션 설정 (표 4)
시뮬레이션 엔진 | AnyLogic PLE 8.9.8
시뮬레이션 시간 | 18,000초 (5시간) · PLE 상한
총 주문 박스 수 | 8,858 박스 · 60개 지점
AS-IS AGV 대수 | 40 대
주문 데이터 | database/db.script (SHEET1) (동일 입력)
지점 유형별 주문 규모 (표 2)
유형 | 지점 수 | 지점당 박스 | 분포
Type A 대형 | 30 개 | 180 ~ 200 | 균등 (Uniform)
Type B 중형 | 20 개 | 120 ~ 150 | 균등 (Uniform)
Type C 소형 | 10 개 | 30 ~ 80 | 균등 (Uniform)
합계 | 60 개 | 약 8,858 박스 | —
성능 지표 정의 (표 7)
최우선 지표
작업 완료 시간
첫 박스 제함 시작 ~ 마지막 박스 파렛타이징 완료까지의 총 소요 시간
높은 우선순위
시간당 처리량 (박스 / Qty)
총 처리 박스 수 · 총 처리 SKU 수량 ÷ 작업 완료 시간
보조 지표
AGV 가동률 · 슬롯 점유 효율
AGV 이동+작업 시간 비율 · 슬롯 점유시간 합 ÷ (4슬롯 × 전체 시간)
모델링 주요 가정
· S 50% · A 50% · B 30% · C 5% 독립 사건
· 이론 P(S∪A)=0.75 · 실제 DB S/A 91.7%
· 5시간 초과 처리량은 PLE 제한 내 실측 + 추정치를 병기
· 두 모델은 동일 주문 데이터·설비 스펙에서 운영 로직만 변경

## Slide 6
05 · 개선 전략 ① 제함기 동적 부하 분산
대기열이 짧은 제함기를 실시간으로 선택한다
AS-IS의 라우팅은 S/A 판정 이후 항상 제함기1로 분기했다. TO-BE는 두 번째 selectOutput 블록에 실시간 대기열 비교 조건을 추가해 S/A 박스를 두 제함기에 동적으로 분산한다.
AS-IS
조건 없음 → 항상 제함기1
// selectOutput1 : (조건 없음)
→ 제함기1 방향으로 고정 분기
S/A 박스 8,120개 (91.7%, DB 실측)가 제함기1에 집중
TO-BE
대기열이 짧은 쪽을 동적 선택
delay_Erector1.size()
<= delay_Erector2.size()
True → 제함기1 · False → 제함기2 (Load Balancing)
이론적 부하 분산 효과 · S/A 박스 8,120개 (91.7%)
AS-IS
제함기1 75% · 제함기2 0%
TO-BE
≈ 37.5% · 37.5% 균등
기대 효과
· 제함기 1대 기준 처리 시간 절반 감소 → AGV 공급 속도 2배
· 하류 공정(피킹 → 봉함 → 팔레타이징) 전반 처리량 증가 · selectOutput1 조건 1줄만 추가하는 Zero-Cost 개선

## Slide 7
06 · 개선 전략 ② AGV 최적 운영
대수를 줄이고, 가장 가까운 AGV를 우선 배차한다
SUB-STRATEGY A
AGV 운영 대수 최적화
40
→
25 대
S/A급 스테이션(S 3개 + A 7개, 총 10개)과 이동 경로를 고려할 때, 25대는 동선 충돌을 최소화하면서 충분한 처리 용량을 제공하는 최적 대수다.
과다 시 → 동선 충돌 · 교통 혼잡 증가 · 처리량 감소
SUB-STRATEGY B
최근접 AGV 우선 배차
MoveByTransporter · TransporterRating
−unit.distanceTo(agent)
음수 부호 → 거리가 작을수록 Rating 값이 높음 → 가장 가까운 AGV 선택
제함기1·2 박스 수령 2개 블록 + S/A 피킹 후 박스 투입구 이동 1개 블록, MoveByTransporter 5개 블록 (핵심 3 + B/C 2)
개선 효과 (5시간 시뮬레이션 실측)
AGV 평균 가동률
AS-IS · 40대
약 23%
TO-BE · 25대
약 44%
기대 효과 요약
· 공주행 감소: 최근접 배차로 AGV 평균 이동 거리 단축
· 사이클 수 증가: 단위 시간당 처리 사이클 상승
· 혼잡 완화: 대수 25로 조정 → 동선 충돌 대기 감소
· 운영비 절감: 유지보수·충전 15대분 절감 여력

## Slide 8
07 · 개선 전략 ③ 파렛타이저 슬롯 동적 배정
잔여 박스가 적은 지점을 슬롯에 먼저 태워 회전율을 높인다
AS-IS (기본 슬롯)
기본 슬롯 로직(selectOutput6) · TO-BE 동적 배정 강화
· 파렛타이저 2대 × 2슬롯 = 총 4슬롯 운영
· 한 슬롯에 지점이 배정되면 해당 지점 전량 처리 완료까지 슬롯 점유
· 대량 주문 지점이 슬롯을 장기 점유 → 나머지 슬롯의 유휴 시간 증가
· 지점 투입 순서가 최적화되지 않음
TO-BE 개선
잔여 박스 기반 동적 배정
· 지점별 잔여 박스 수 branchRemainingTotal 실시간 추적
· 슬롯 배정 변수 slotBranches[4] 유지
· 빈 슬롯 발생 시 잔여 박스가 가장 적은 미배정 지점을 선택
· 소량 지점(주로 Type C)이 신속 완료 → 슬롯 조기 반환
슬롯 회전 개념 · 4 slots
SLOT 1
Type C 지점
잔여 소량 → 우선 배정
빠른 완료 → 슬롯 반환
SLOT 2
Type C 지점
잔여 소량 우선
회전율 상승
SLOT 3
Type B 지점
중간 규모
순차 소진
SLOT 4
Type A 지점
대량 지점
다른 슬롯과 병렬
회전 사이클: 빈 슬롯 발생 → argmin(branchRemainingTotal) 지점 선택 → 슬롯 배정 → 완료 → 다음 최소 잔여 지점
기대 효과
Type C 소량 지점이 빠르게 완료·반환되며, 새로운 지점을 조기 투입하는 사이클 회전율 상승 → 전체 슬롯 점유 효율 향상

## Slide 9
08 · AS-IS vs TO-BE 정량 결과
※ KPI 수치(박스·팔레트·가동률)는 안정화 패치 후 18,000초 재시뮬로 최종 확정
동일 5시간 · 동일 8,858박스 입력에서 처리량 +150%
완료 팔레트 (5hr)
8→20 팔레트
256 박스 → 640 박스 (+384박스)
▲ +150%
시간당 처리량 (박스/hr)
1.6→4.0 /hr
동일 5시간 · 동일 주문 데이터 기준
▲ +2.4/hr · ×2.5
완료 지점 수 · AGV 대수
1/60→3/60
더 적은 자원으로 3배 지점 완료
×3배 · AGV 40→25대
완료 박스 시각화 (5시간 기준, 총 8,858박스)
AS-IS
40대 · 2.9%
256 박스
TO-BE
25대 · 7.2%
640 박스 (+384)
전체 성능 지표 상세 비교 (표 8)
성능 지표 | AS-IS | TO-BE | 개선폭
완료 팔레트 (5hr) | 8 팔레트 | 20 팔레트 | ▲ +150% (×2.5)
완료 박스 | 256 박스 | 640 박스 | ▲ +384 박스
완료 지점 수 | 1 / 60 | 3 / 60 | ×3배
시간당 처리량 | 1.6 박스/hr | 4.0 박스/hr | ▲ +2.4/hr
제함기1 가동률 | ≈ 100% (포화) | 약 94% | ▼ −6%p (병목 해소)
제함기2 가동률 | ≈ 0% (사장) | 약 16% | ▲ 유휴 자원 활용화
AGV 평균 가동률 | 약 23% | 약 44% | ▲ +21%p (×1.9)
AGV 운영 대수 | 40 대 | 25 대 | ▼ −15대 (−37.5%)

## Slide 10
09 · 민감도 분석 · AGV 운영 대수
25대가 처리량-혼잡의 최적 균형점이다
AGV 15 / 20 / 25 / 35 / 40대 수준을 실험하여 성능 곡선을 확인하였다. 대수가 지나치게 많으면 동선 충돌·대기가 늘어 오히려 정체되며, 너무 적으면 박스 수령 지연이 발생한다.
AGV 대수 | 완료 팔레트 (5hr) | 시간당 처리량 | AGV 가동률 | 비고
15 | 29 팔레트 | 3.8 박스/hr | 약 27% | 정상
20 | 측정 불가 | 측정 불가 | 약 45% | 교착 발생 · 운영 불가
25 (TO-BE) | 20 팔레트 | 4.0 박스/hr | 약 44% | 정상 · 기준 시나리오
35 | 4 팔레트 | 0.6 박스/hr | 약 34% | 교착 발생 · 운영 불가
완료 팔레트 시각 비교
15대
29 팔레트
20대
교착 · 측정 불가
25대 ★
20 팔레트 · 정상 · 기준
35대
4 팔레트 · 교착 발생
Takeaway. 15대는 정상이지만 처리량 여유가 부족하고 25대가 팔레트/hr·가동률의 실용 최적점이다.

## Slide 11
10 · 결론 및 제언
Zero-Cost 운영 로직 개선으로 병목을 해소한다
핵심 병목은 S/A 박스 91.7% (DB) · 이론 75%를 제함기1이 단독으로 처리하는 라우팅 로직에 있었다. TO-BE 모델은 세 가지 개선을 통해 이 구조를 해소하고 처리량을 유의미하게 향상시켰다.
STRATEGY 01
제함기 부하 분산
selectOutput1 조건 1줄 추가만으로 구현 가능한 가장 단순하고 효과가 큰 개선.
추가 설비 없이 기존 제함기2의 유휴 용량을 즉시 활용.
제함기1 100% → 94%
제함기2 0% → 16%
STRATEGY 02
AGV 운영 최적화
25대 운영은 40대 대비 운영 비용(유지보수·충전) 절감과 처리량 향상 동시 달성. 최근접 배차는 파라미터 1개 변경으로 즉시 적용.
40대 (23%) → 25대 (44%)
가동률 약 2배 향상
STRATEGY 03
슬롯 동적 배정
지점별 잔여 박스 기반 슬롯 할당은 특히 Type C 소량 지점의 처리 효율을 높여 전체 슬롯 점유 사이클을 가속화.
완료 지점 1 → 3 (5hr)
슬롯 회전율 상승
FINAL RESULT (5hr, 동일 조건)
완료 팔레트 8 → 20 · 박스 처리 256 → 640 · 시간당 처리량 1.6 → 4.0 박스/hr
향후 과제
· 잔여 박스 수 기반 지점 투입 순서 최적화 (스케줄링 확장)
· C급 스테이션 병렬 처리 작업자 증원 · 시간대별 주문 패턴을 고려한 AGV 대수 동적 조절로 확장 적용

## Slide 12
11 · 개선 임팩트 정량 종합
세 전략이 만든 성과 — 무엇이, 얼마나 좋아졌는가
처리량
+150%
1.6 → 4.0 박스/hr
(×2.5)
완료 박스
+384
256 → 640 박스
(5시간 · 동일 조건)
AGV 가동률
×1.9
23% → 44% (+21%p)
AGV 대수 40 → 25
AGV 대수
−15대
40 → 25대 (−37.5%)
더 적게, 더 많이
전략별 정량 기여도
STRATEGY 01
제함기 부하 분산
selectOutput1 조건 1줄
제함기1 부하
100%
→
94%
제함기2 부하 (사장 자원)
0%
→
16%
병목 해소 → 하류 공정 처리량 증가
STRATEGY 02
AGV 최적 운영
대수 최적화 + 최근접 배차
AGV 대수
40대
→
25대
(−37.5%)
AGV 평균 가동률
23%
→
44%
(×1.9)
공주행 감소 · 운영비 절감 동시 달성
STRATEGY 03
슬롯 동적 배정
branchRemainingTotal 기반
완료 지점 수 (5hr / 60지점)
1
→
3
(×3배)
완료 팔레트
8
→
20
(+150%)
Type C 소량 지점 조기 완료 → 회전율 상승
ONE-LINE
추가 설비 0원 · 코드 변경 3곳으로 처리량 +150% · AGV −15대 · 완료 지점 ×3배를 동시에 달성했다.

## Slide 13
12 · 구현 요약 · 검증 방법
어디를, 어떻게 바꿔서, 어떻게 측정했는가
TO-BE에서 실제로 바꾼 3곳
1
selectOutput1 · 라우팅 블록
제함기 부하 분산 조건 추가
delay_Erector1.size() <= delay_Erector2.size()
→ 제함기1 부하 100% → 94% · 제함기2 0% → 16%
2
MoveByTransporter · 5개 블록 TransporterRating
최근접 AGV 우선 배차 + 대수 조정
−unit.distanceTo(agent) · agvCount = 25
→ AGV 가동률 23% → 44% (×1.9) · 운영 대수 −15대 (−37.5%)
3
selectOutput6/7 · 슬롯 배정
잔여 박스 기반 동적 배정
selectOutput6/7 · slotBranches[4] ← branchRemainingTotal
→ 완료 지점 1/60 → 3/60 (×3배) · 완료 팔레트 8 → 20 (+150%)
동일 조건 통제 · 검증 방법
EXPERIMENT DESIGN
AS-IS · TO-BE 모델 대조 실험
동일하게 통제한 것
· 시뮬레이션 엔진: AnyLogic PLE 8.9.8
· 시뮬레이션 시간: 18,000초 (5시간)
· 주문 데이터: database/db.script (SHEET1)
60개 지점 · 8,858 박스 (동일 시드)
· 설비 스펙: 제함기·AGV·컨베이어·
봉함기·파렛타이저 모두 동일
달라진 것 (독립 변수)
· 라우팅 조건 · AGV 배차 로직
· AGV 대수 · 슬롯 배정 규칙
SENSITIVITY
AGV 15 · 20 · 25 · 35대 4수준 실험
→ 25대 최적 검증 (20/35 교착)
DELIVERABLES · 제출물
· AS_IS_Model.alpx (기준) · To_Be_Model.alpx (개선) · database/db.script · PRESENTATION_CHECKLIST.md
· 파라미터 agvCount 등 UI에서 즉시 조정 가능 · 5시간 처리 실적 패널로 KPI 재현 확인

## Slide 14
THANK YOU · Q & A
감사합니다
(주)K-Logistics 풀필먼트 센터 · 피킹 프로세스 효율화
처리량
+150%
1.6 → 4.0 박스/hr
완료 박스
+384
256 → 640 박스
AGV 대수
−15대
40 → 25대 (−37.5%)
완료 지점
×3배
1/60 → 3/60
TEAM
인하이트 (Inhite)
김철중 · 김시현 · 정민재
SCHOOL
인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과
지도교수 조규철
DATE
2026. 05. 17.
본선 발표